## Slide 1: Normativa tecnica e legislazione
Criteri per la definizione dei limiti
Enti preposti alla definizione dei limiti
Normativa tecnica internazionale
Normativa tecnica nazionale

## Slide 2: Interazione con gli organismi viventi
L’interazione tra un organismo vivente e un campo magnetico variabile nel tempo è dovuta all’induzione elettromagnetica che produce, nel corpo soggetto al campo magnetico, un campo elettrico e conseguentemente una distribuzione di corrente.
In regime periodico il valore della densità di corrente è dato da:
f = frequenza
kB = fattori di forma
 = conducibilità elettrica

## Slide 3: Conducibilità del corpo umano
Organo Conducibilità (S/m)
Fegato 0.1
Intestino 0.03
Testa 0.05
Cervello 0.7
Cuore 0.7
Braccia 0.1
Gambe 0.1
Torace 0.01
Bacino 0.01

## Slide 4: Esposizione ad un campo magnetico uniforme
B = 1 T Direzione verticale
Correnti indotte:
Jmax = 3.4 A/m2
(cuore)
Component Jy versus x

## Slide 5: Esposizione ad un campo magnetico uniforme
B = 1 T Direzione normale al torace
Correnti indotte:
Jmax = 7.2 A/m2
(cuore, cervello)
Componente Jz lungo x

## Slide 6: Esposizione in prossimità di un condotto sbarre in Bassa Tensione (500 A)
Correnti indotte:
Jmax = 30 A/m2 (cuore, cervello)
Distanza  1 m
Valori di induzione:
B = 3  8 T

## Slide 7: Esposizione durante l’impiego di un asciugacapelli
Valori di induzione:
B = 2  10 T
Correnti indotte:
Jmax = 32 A/m2

## Slide 8: Le principali normative internazionali si basano sul presupposto di limitare l’intensità delle correnti indotte a seguito dell’esposizione a campi elettromagnetici ELF Esse fissano i limiti di densità di corrente indotta ritenuti accettabili

## Slide 9
RESTRIZIONI DI BASE
LIVELLI DI RIFERIMENTO
Intervallo di frequenza
Densità di corrente J (mA/m2)
Intervallo di frequenza
Induzione magnetica B (T)
- finoa 1 Hz
40
- fino a 1 Hz
200 000
- (14) Hz
40/f
- (18) Hz
200 000/f2
- (825) Hz
25000/f (2500 T a 10 Hz)
- (41000) Hz
10
- (25820) Hz
25000/f (500 T a 50 Hz)
- (1100) kHz
f/100
- (0.8265) kHz
30.7
- (0.110) MHz
f/100
- (0.0651) MHz
2/f 30.7 T at 100 kHz
Livelli ICNIRP per i lavoratori

## Slide 10
Livelli ICNIRP per la popolazione civile

## Slide 11: I supposti effetti a lungo termine dovuti all’esposizione a campi magnetici ELF sono essenzialmente leucemia e tumori cerebrali (principalmente infantili). Le indagini epidemiologiche condotte in proposito forniscono risultati controversi e contraddittori. Inoltre non è identificato un meccanismo d’azione plausibile che possa giustificare l’insorgere di tali patologie. Pertanto, al momento attuale, non si può affermare che esista una chiara indicazione per un’associazione di tipo causale tra esposizione a campi magnetici ELF e tumori, anche se si ritiene che un’esposizione prolungata sia associata ad un piccolo aumento di rischio di leucemia infantile.
Effetti a lungo termine

## Slide 12: Organismi internazionali di studio e normazione
OMS (Organizzazione Mondiale Sanità)
ovvero
WHO (World Health Organization)
Analisi degli effetti biologici prodotti dai campi elettromagnetici a bassa frequenza:
  Problemi legati al campo elettrico analizzati nel 1984
  Problemi legati al campo magnetico analizzati nel 1987,
Criteri di salute ambientale con riferimento a campi elettromagnetici da 300 Hz a 300 GHz: 1993,

## Slide 13
IRPA
L’agenzia internazionale per la protezione contro le radiazioni ionizzanti (IRPA) si è occupata anche dei campi elettromagnetici che sono radiazioni non ionizzanti.
L’agenzia IRPA e il gruppo di lavoro (INIRC) hanno lavorato per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) con la sponsorizzazione di UNEP (programma ambientale delle Nazioni Unite).
Linee guida sui limiti di esposizione ai campi a frequenza industriale del 1990

## Slide 14
ICNIRP
Nel 1992 ha sostituito IRPA/INIRC come commissione internazionale sulla protezione contro le radiazioni non ionizzanti con i seguenti obiettivi:
  Investigare sui rischi delle NIR (Non Ionizing Radiation)
  Sviluppare linee guida sui limiti di esposizione
  Trattare la protezione contro le NIR.
Linee guida sui limiti di esposizione ai campi magnetici statici del 1993
Linee guida sui limiti di esposizione ai campi variabili, elettrici, magnetici ed elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) del 1998

## Slide 15
  IEC
  (International Electrotechnical Commission)
Organizzazione mondiale che prepara e pubblica norme internazionali (risale al 1904).
Collabora con:
  WHO (World Health Organization)
  ILO (International Labour Office)
  ISO (International Organization for Standardization)
  ITU (International Telecommunications Union)
  WTO (World Trade Organization)
Nel 1996 ha formalizzato un accordo con CENELEC per coordinare le attività (proposte sui principi di cooperazione, aprile 2001).

## Slide 16
IEEE-ANSI
(Institution of Electrical and Electronic Engineers – American National Standard Institution)
Standard per livelli di sicurezza dell’esposizione umana a radiofrequenza tra 3 kHz a 300 GHz del 1992

## Slide 17
CENELEC
Commissione Europea per la Standardizzazione Elettrica che include 20 paesi dell’area europea.
Il comitato interessato già TC211 è ora diventato il TC 106X. Obiettivi prossimi definire standard di base, standard generici, standard di prodotto, guide, rapporti, codici di pratica. Intende legare gli standard sull’esposizione umana ai campi elettromagnetici alle restrizioni di base delle raccomandazioni della Commissione Europea.
Prenorme sull’esposizione umana ai campi elettromagnetici da 0 a 10 kHZ del 1995 [(decadute).

## Slide 18
CIGRE Conference International Grand Reseaux Electrique International Conference on Large Electric Systems
Si tratta di un’organizzazione internazionale di cui fanno parte società elettriche di generazione e trasporto.
Tale organizzazione promuove la cooperazione sugli argomenti tecnici di maggiore interesse.
Ha promosso la collaborazione con il CIRED che raccoglie gli interessi delle società elettriche di distribuzione.
Ha pubblicato il primo documento introduttivo ai campi prodotti dai sistemi di trasmissione.
Sono in fase di redazione nuovi documenti su misure e mitigazione dei campi.

## Slide 19
CIGRE Conference International Grand Reseaux Electrique International Conference on Large Electric Systems
Lo scorso anno il CIGRE ha fondato due Task Force che dedicano i loro sforzi alle misure e mitigazione dei campi magnetici:
C4.04.01 Electromagnetic Field Measurement and Modelling
C4.04.02 Magnetic Field Mitigation Techniques
Entrambe le Taks Force sono chiamate a compilare delle Guidelines sui rispettivi campi di interesse.

## Slide 20
CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ EUROPEA
Su proposta della Commissione della Comunità Europea ha pubblicato la Raccomandazione relativa a:
“Limitazione dell’esposizione della Popolazione ai Campi Elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz” del 12 luglio 1999

## Slide 21: Punti salienti della Raccomandazione del Consiglio Comunità Europea
Tale documento raccomanda agli stati membri di basarsi “su un quadro normativo concordato in modo da contribuire a garantire una protezione uniforme in tutta la Comunità”:
    di adottare alcuni limiti di base sugli effetti dei campi
    di adottare alcuni livelli di riferimento sui campi per rispettare i limiti di base basandosi sulle linee guida indicate da ICNIRP del 1998
    di attuare misure relative alle sorgenti o alle attività che determinano l’esposizione ai campi
    di proporsi l’obiettivo di conformarsi ai limiti per l’esposizione della popolazione

## Slide 22: Organismi Italiani
Parlamento Italiano
Predisposta la Legge n. 36 del 22/02/2001 pubblicata sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2001, [28].
Legge Quadro sulla Protezione dalle Esposizioni a Campi Elettrici e Magnetici ed Elettromagnetici.
Avrebbero dovuto seguire (perché richiamati dalla Legge):
DPCM sui limiti di esposizione (entro il 7 maggio 2001...) previa intesa di Conferenza unificata o in caso di mancata intesa entro i 30 giorni successivi.

## Slide 23
Regolamento di tutela ambiente e paesaggio (misure sulle caratteristiche tecniche degli impianti, localizzazione tracciati, progettazione, costruzione e modifica di elettrodotti) entro il 7 luglio 2001.
Catasto Nazionale delle delle sorgenti fisse e mobili.
Comitato Interministeriale per la prevenzione e la Riduzione dell’inquinamento Elettromagnetico (Ministeri Ambiente, Sanità, MURST, Lavoro e Previdenza Sociale, Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Lavori Pubblici, Industria, Commercio e Artigianato, Beni e Attività Culturali, Trasporti e Navigazione, Comunicazioni, Difesa e Interno).

## Slide 24
Ministero dei Lavori Pubblici
Ha stabilito regole per la costruzione delle linee elettriche aeree esterne.
Decreto Ministeriale del 21 marzo 1988
Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1991
Ministero della Sanità
Collabora all'attività dell'OMS, IRPA/INIRC, ICNIRP, con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS-ISTISAN) e con l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Fornisce indicazioni per la pubblicazione di leggi specifiche.
Pubblicazione in italiano delle linee guida IRPA/INIRC del 1990
Ministero dell’Ambiente
Fornisce indicazioni per la pubblicazione di leggi specifiche.
DPCM del 23 aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno)

## Slide 25
REGIONI
Attualmente stabiliscono vincoli ambientali sulle opere di elettrificazione
Adegueranno le Leggi Regionali a quanto fissato dai limiti nazionali (futuro DPCM).
Predisporranno il Catasto regionale delle sorgenti Fisse e Mobili in coordinamento con quello nazionale.
Concerteranno con i Ministeri interessati (Lavori Pubblici e Beni e Attività Culturali) e con altri enti locali i procedimenti per i tracciati degli elettrodotti a più di 150 kV.
Definiranno tracciati degli elettrodotti a tensione inferiore a 150 kV e modalità rilascio autorizzazioni a installazione impianti che tengano conto dei campi preesistenti.
Definiranno le competenze di Province e Comuni.
In alcuni casi hanno predisposto autonomamente leggi e regolamenti sull’inquinamento elettromagnetico (Liguria, Veneto, Emilia-Romagna,.Toscana, Abruzzo, Puglia, Campania)

## Slide 26
PROVINCE
Compiti ambientali sull’inquinamento elettromagnetico in fase di definizione.
COMUNI
Compiti ambientali sull’inquinamento elettromagnetico in fase di definizione.
Possibilità di intervenire a livello urbanistico per minimizzare l’esposizione ai campi.

## Slide 27: Organismo Italiano di Normazione
CEI
Comitato Elettrotecnico Italiano ha il compito di predisporre le norme tecniche nazionali e di partecipare alle attività di coordinamento con le commissioni internazionali (CENELEC, IEC).
Comitato interessato al tema CT 211 (Esposizione umana ai campi elettromagnetici), suddiviso in
  SC 211 A (basse frequenze) ora SC 106 A
  SC 211 B (alte frequenze) ora SC 106 B
Comitati vari si sono occupati di campi relativamente al tema del comitato (CT211 linee elettriche, CT 114 trasformatori, CT 11 impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione pubblica, CT 9 trazione elettrica, ecc.)

## Slide 28
Pubblicazione in italiano delle norme sperimentali ENV 50166-1 e 50166-2 dal 1995 al 1999 (scadute).
Pubblicazione CEI 211-4 1996 - 07 “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche”
Pubblicazione CEI 11-61 2000 “Guida all’inserimento ambientale delle linee aeree esterne e delle stazioni elettriche”
Pubblicazione CEI 211-6 2001-01 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana.”
Pubblicazione CEI 14-24:2000 “Guida per la valutazione dei campi elettromagnetici attorno ai trasformatori di potenza”
Pubblicazione CEI 62 1997 - 10 “Guida alle prove di accettazione, all’uso e alle verifiche periodiche di apparecchi elettromedicali in locali adibiti ad uso medico”.

## Slide 29: Normativa vigente
Dopo una complessa gestazione è stata approvata la legge n. 36/2001 (Legge quadro).
  Scopo (art. 1):
      Tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dall'esposizione a campi elettromagnetici.
      Promozione della ricerca per la valutazione degli effetti a lungo termine dei campi
      Tutela dell’ambiente e del paesaggio.
  Oggetto (art. 2):
      impianti, sistemi, apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia che possono comportare l'esposizione a campi da 0Hz a 300 GHz (elettrodotti, impianti radioelettrici).

## Slide 30
Limite di esposizione:
Valore di campo elettrico o magnetico da non superare in alcuna condizione di esposizione. (Effetti acuti)
Valore di attenzione/cautela:
Valore di campo elettrico o magnetico da non superare in ambienti abitativi, scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere. (Effetti a lungo termine)
Obiettivo di qualità:
Valori di campo che si intende ottenere ai fini della riduzione delle esposizioni nella progettazione di nuovi impianti. (Effetti a lungo termine)
L’articolo 3 della Legge Quadro del febbraio 2001 prevede tre diversi limiti:

## Slide 31
Limite di esposizione: 100T
Valore efficace che non deve essere mai superato.
Valore di attenzione/cautela: 10T
Mediana sulle 24 ore dei valori efficaci
Obiettivo di qualità: 3T
Mediana sulle 24 ore dei valori efficaci
I decreti attuativi recentemente emanati prevedono i seguenti limiti: